# АЯ83

ООО «Кемпфер»

ДЕТСКИЙ СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС

“KAMPFER”

Wooden ladder (wall)

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Wooden ladder (wall)

# г. Москва

Настоящее руководство служит для ознакомления с правилами сборки, безопасной эксплуатации, транспортировки и хранения.

- НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ.

Комплекс, ДСК-Wooden ladder (wall) (далее Комплекс)  предназначен для занятий физическими  упражнениями, развивающими силу и координацию движений Вашего ребенка в домашних условиях. Допустимая нагрузка на Комплекс – не более 100 кг.

- ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.

Комплекс представляет собой сборно-разборную каркасную конструкцию на основе деталей из дерева и устанавливается  в помещениях с высотой потолка от 2.4 м до 2.7 м, у стены и закрепляется к стене. Основные технические характеристики приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Нормируемые параметры |  |
| --- | --- |
| Минимальный допустимый возраст ребенка, лет | 4 |
| Максимальная допустимая нагрузка, кг. | 100 |
| Занимаемая площадь в собранном виде, м (по полу) | 0,2 х 0,65 |
| Занимаемая площадь в собранном виде, м (по стене) | 2,4 х 1,6 |
| Вес нетто, не более, кг. | 35 |
| Срок службы, лет (не менее). | 5 |

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ.

Таблица 2

| № поз | Наименование | Кол (шт.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Стойка | 2 |
| 2 | Кронштейн | 2 |
| 3 | Ребро жесткости | 1 |
| 4 | Перекладина | 1 |
| 5 | Горизонтальная поперечина | 10 |
| 6 | ВО-91.05 Веревочная лестница | 1 |
| 7 | ВО-91.04 Трапеция | 1 |
| 8 | ВО-91.02 Канат | 1 |
| 9 | ВО-91.02 Кольца гимнастические | 1 |
| 10 | Опора | 2 |
| 11 | ДСК 00-023 Кронштейн | 6 |
| 12 | ДСК 02-015 Хомут | 2 |
| 13 | ДСК 05-006 Катушка | 7 |
| 14 | Болт мебельный М10.65.56.019 ГОСТ 7801 | 2 |
| 15 | Болт мебельный М 5.35.56.019 ГОСТ 7801 | 4 |
| 16 | Шайба 10.01.01 ГОСТ 11371 | 2 |
| 17 | Шайба 6.01.01 ГОСТ 11371 | 20 |
| 18 | Гайка М10.5.019 ГОСТ 5915 | 2 |
| 19 | Гайка М5.5.019 ГОСТ 5915 | 4 |
| 20 | Комфермат 5х70 | 12 |
| 21 | Дюбель 10х50 | 12 |
| 22 | Саморез 6х60 | 12 |
| 23 | Саморез 6х100 | 20 |
| 24 | Заглушка 16 | 20 |
|  | Ключ торцовый на 10 | 1 |
|  | Ключ для комфермата | 1 |
|  | Руководство по эксплуатации ДСК-Wooden ladder (wall) | 1 |

Рис. 1

Рис. 2

4. ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ И СБОРКА

4.1. Освободить комплектующие детали от упаковки. Убедиться, что комплектность поставки совпадает с паспортными данными. Сборку производить поэтапно, следуя указаниям данного руководства (Рис.1,2).

4.2. Разложить комплектующие детали на свободном участке пола.

4.3. Сборку и установку производить в следующем порядке:

4.4. Разложить зеркально стойки поз.1. Вставить горизонтальные поперечины поз.5  в соответствующие отверстия стоек. С помощью саморезов поз. 23 и шайб поз. 17 закрепить поперечины к стойкам. Установить заглушки поз. 24.

4.5. Установить на стойки шведской стенки поз.1  кронштейны   11 (Рис.1) и закрепить их конферматами поз. 20.

4.6. Установить на стойки  шведской стенки поз.1 опоры  поз.10,  со стороны пола, как показано на Рис.1. Установить Стенку на выбранном месте. Разметить на стене, по отверстиям в кронштейнах поз.11, места под установку дюбелей поз. 21.

4.7. Высверлить в стене отверстия диаметром 10 мм и забить в них дюбеля. Закрепить Стенку,   используя  саморезы поз. 22.

4.8. Сборка и установка навесного оборудования.

Навесное спортивное оборудование поставляется  заказчику в упакованном виде. Собрать навесное спортивное оборудование в соответствии с  РЭ на это оборудование.

Использовать катушки, входящие в комплектацию навесного оборудования для его  установки и закрепления на Комплексе. Рекомендуемое расположение навесного оборудования показано на Рис. 1.

4.9. Установить кронштейны поз.2 между перекладинами шведской стенки на необходимую высоту, закрепить (на шведской стенке предусмотрено две позиции крепления кронштейна) болтами поз.14 и гайками поз.18 через шайбы поз.16 к стойкам стенки.

4.10. Надеть на перекладину поз.4 пластмассовые катушки поз. 13 с закрепенным на них навесным оборудованием. Установить перекладину поз.4  в отверстия кронштейнов поз.2. Вылеты перекладины справа и слева от стоек шведской стенки должны быть одинаковыми.

4.11. Установить навесное оборудование справа и слева на перекладине поз.4 (Рис.1), надев на нее пластмассовые катушки поз.13.

4.12. Установить ребро жесткости поз.3 на перекладине с помощью хомутов поз.12 и закрепить их болтами поз.15 и гайками поз.19.

4.13. Разборку Комплекса производить в обратной последовательности.

.

5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.

ВНИМАНИЕ !

5.1. Не допускается установка Комплекса в помещениях с непрочными стенами. Стена должна быть бетонной или кирпичной, толщиной не менее      100 мм.

5.2. Периодически (раз в неделю) проверять надежность  затяжки элементов крепежа и надежность закрепления  установленного Комплекса.

5.3.  Нагрузка на КОМПЛЕКС не должна превышать 100 кг.

5.4. Не допускается самостоятельное изготовление и замена составных частей комплекса взамен полученных в комплекте от завода - изготовителя (кроме изделий, выполненных по государственным стандартам).

5.5. Для предотвращения травм рекомендуется использовать мягкий настил на полу под спортивными снарядами.

5.6. Не рекомендуется допускать к занятиям детей без предварительной консультации с врачом и тренером.

.

6. ПЕРЕВОЗКА И ХРАНЕНИЕ.

6.1. Транспортировка производится в упаковке производителя, любым видом транспорта при соблюдении его сохранности.

6.2. Условия хранения соответствует 2(С) по ГОСТ 15150-69. До установки в рабочее положение хранить в упаковке завода-изготовителя в закрытых  сухих помещениях с естественной вентиляцией  воздуха.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.

Комплекс ДСК- Wooden ladder (wall) соответствует техническим условиям

ТУ 16848.1-2001 и признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления   «___»______________ 200 _ г.

ОТК ___________ Подпись _________ Дата  «___»______ 200_  г.

(фамилия, и личное клеймо)

8. УПАКОВКА. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ.

Комплекс  ДСК- Wooden ladder (wall) упакован в ООО «Деревообрабатывающие мастерские»  согласно требованиям, предусмотренным в ТУ 16848.1-2001

_______________       ______________	____________________

должность	            личная подпись	 расшифровка подписи

____________________

год, месяц, число

Отметка о продаже:

Дата “____”______________ Продавец _____________

(расшифровка подписи)

_________________

М.П.            (подпись)

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

9.1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий ТУ 16848.1-2001, при соблюдении покупателем правил транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации.

9.2.  Гарантийный срок эксплуатации изделия – 24 месяцев со дня продажи, но не более 30 месяцев  со дня изготовления.

10. УТИЛИЗАЦИЯ

Изделие не содержит опасных для здоровья и жизни веществ. Утилизацию отходов осуществлять в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03.

Адрес  предприятия заказчика:

109428, Россия, г. Москва,

1-ый Вязовский проезд, дом 4, офис 446

ООО «Кемпфер»

тел. 8(495) 580-60-97; факс 8(499)170-86-04.

Е-mail: kampfer-ru@yandex.ru www.kampfer.ru

Адрес предприятия изготовителя:

428000, Россия, Чувашская Республика, г. Чебоксары,

ул. Дубравная, дом 13,

ООО «Деревообрабатывающие мастерские»

тел.(8352) 35-15-14; факс (8352) 26-13-00.

Е-mail: domdsk@mail.ru, www.domdsk.ru